## Slide 1
منابع : - آثار تاریخی ورامین باستان : علیرضا تاجیک سیده زهرا عطری - پروژه مرمت دانشکده شریعتی
- شهرهاي ايران : یوسف کیانی - معماري ايران : غلام حسين صدر افشار
- میـراث فرهنگی - معماري اسلامي ايران دردوره ايلخاني : دونالدن ويلبر
- نيارش سازه هاي طاقي : غلام حسين معماريان
به نــام و یــاد او
پـروژه : مسجد جـامع ورامین

## Slide 2
دشت وسیع و حاصلخیز ورامین واقع در جنوب شرقی تهران است که توسط رودخانه جاجرود مشروب می شود . کاوش های اخیر باستان شناسی در نزدیک پیشوا ( امامزاده جعفر) ورامین نشان داده است که تمدن این منطقه از کشور به حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد .
ورامین دیر زمانی پیش از ایلغار مغول شهرکی گمنام از ولایت ری بود که چندان توجهی به آن نمی شد و وجه تسمیه آن به درستی معلوم نیست.
پیشینه شهر ورامین :
نقشه UTM ورامين

## Slide 3
آبادی ورامین از زمانی شروع شد که تومان ری رو به خرابی رفته ومنطقه ورامین بسبب داشتن مراتع وسیع و سرسبز مورد توجه اشغالگران قرار گرفت و دیری نپایید که مرکز تومان یعنی مقر تشکیلات اداری و مالی ایالت گردید. در حقیقت می توان گفت که اوج شکوفایی شهر ورامین در زمان سلطنت سلطان محمد خدا بنده و فرزندش سلطان ابو سعید بوده است. یورش های تیمور لنگ در اواخر سده هشتم واوایل سده نهم هجری قمری ، بار دیگر شهر های معتبر ایران را به خرابی و نابودی سوق داد . ورامین تازه رونق یافته نیز از گزند حوادث در امان نماند و از از مرکزیت افتاد و به تدریج قصبه تهران بر آن پیشی گرفت.
نقشه UTM ورامين

## Slide 4
بافت شهر :
در نیم قرن اخیر همانند بسیاری از شهر های ایران ،ورامین نیز از صورت یک شهر قدیمی با برج و باروی کهن بیرون آمده و در آن تاسیسات جدید شهری احداث شده است . بسیاری از محلات قدیمی به تدریج تخریب و به جای آن بناهای مسکونی تازه و ساختمان های دولتی و تجاری و خیابان های آسفالته ساخته شده است.
عكس هوايي مسجد جامع ورامين
سال 1381
عكس هوايي مسجد جامع ورامين
سال 1343

## Slide 5
ویژگی های معماری ایلخانی :
سبک معماری دوره ایلخانی در حقیقت تکامل یافته سبک معماری عصر سلجوقی است. موقعی که سبک معماری سلجوقی به اوج ترقی خود رسید ، چهار قرن و نیم از زمان غلبه اعراب بر ایران گذشته بود و اشکال آزمایشی آن قرون ا ولیه به صورت سبک مشخص و دقیق سلجوقی ، که از ده ها ساختمان موجود از آن بر آن اطلاع داریم .
در آمد معماری سلجوقی و ایلخانی از حیث اوضاع و شرایط با هم شباهت دارند .
در دوره سلجوقی و همچنین دوره ایلخانی ساختمانی ساختمان های دینی از قبیل مساجد و مدارس و زیارتگاه ها و مقبره ها در ساختمان های غیر دینی رجحان داده شد و این نشانه کامیابی اقتصادی آن زمان است .
در دوره ایلخانی مسئله عمده تلفیق و ترکیب اشکال ساختمانی و تزئینی موجود بود . معماران دوره ایلخانی همه نقشه ها و مصالح و روش ساختمانی دوره سلجوقی را اقتباس کردند . می توان گفت که َژمنظم تکامل را طی کرده است .
در ساختمان َایلخانی اهمیت زیادی به عمودیت و ظرافت اشکال داده شده است . ایوان های دوره سلجوقی پهن و بزرگ است در صورتیکه در دوره ایلخانیان ایوان ها باریکتر و مرتفع تر شده اند و ستونچه های گوشه به تعداد زیادتر ونزدیک تر به هم قرار گرفته اند و خطوط باریک تر دارند . و قدرت ساختمانی بنا تمرکز داده شده است.

## Slide 6
مسجد جامع ورامین
مسجد جامع ورامین از قدیمی ترین مساجد آسیا می باشد. که جزو 152 آثار کشور می باشد. این مسجد تنها نمونه ای کامل مساجد چهارایوانی کشور است که نه تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد عالی آجری دارای مقام و منزلت صنعتی مهمی است، بلکه بواسطه داشتن تزئینات فراوان، کاشی کاری های معرق و گچبری ها و کتیبه های تاریخی و انواع خطوط مختلف جزء آثار مهم هنری ایران به شمار می رود.
در سفرنامه ژان مادام دیولا فوآ (فرانسوی) در کتاب خود مطالبی راجع به مسجد جامع ورامین نگاشته است که از عظمت بنا و شکوه عالی آن یاد کرده است.

## Slide 7
مسجد مهمترین فضای معماری در سرزمین های اسلامی است. که علاوه بر کارکرد دینی و مذهبی و معنوی همواره از نقش اجتماعی سیاسی نیز برخوردار بوده است. اهمیت نقش دینی و اجتماعی مسجد موجب شده است که معماران و برخی دیگر از هنرمندان در همه دوره های تاریخی تلاش خود را در راه خلق فضایی مناسب و شایسته برای نیایش صرف کنند به همین جهت است که مساجد هر دوره را می توان نمونه اعلای معماری و هنر آن دوره به شمار آورد.

## Slide 8
هر گاه به مقایسه مسجد قدیمی مصر را که عمروعاص ساخته و مساجد قدیمی قزوین و اصفهان و ورامین بپردازیم به این نتیجه می رسیم که ایرانیان در اصول و معماری خود ثابت قدم بوده اند این مسجد از هنر کاشیکاریها، گچ بری، آجرکاری، خوشنویسی، خطوط بنا چنان با هم ترکیب شده اند که در کمتر بنای ایران می توان دید. ساخت مسجد جامع ورامین در ایام سلطنت سلطان محمد خدابنده آغاز شده و در عهد فرزند و جانشین وی سلطان ابوسعید بهادرخان به سال 722 هجری قمری به پایان رسیده است کتیبه بالای سر درب و کتیبه زیر گنبد 726 هجری را نشان می دهد.
ولی مولف کتاب النقض مسجد جامع ورامین را متعلق به عصر غزنوی یا سلجوقی ذکر کرده است. و در کتاب شرح و بررسی زندگانی و معرفی آثار مراة البلدان ج 3 ص 2039 تا 2041 می نویسد: مسجد جامع که در زمان سلطان ابوسعید در سال 726 ساخته شده در جای مسجد جامع پیشین ساخته شده که بانی آن محمدبن محمدبن منصور قوهدی بوده است. منقول است بین مردم ورامین این روایت که امام حسن در این مسجد نماز خوانده است.
یکی از پایه های نام استاد علی قزوینی ذکر شده است. تزئینات خارجی ایوان مقدار کمی از آثار مشاهده می شود.

## Slide 9
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین
1- ایوان ورودی
2- صحن مرکزی
3- ایوان جنوبی
4- گنبدخانه مقصوره
5- شبستان ها
6- ایوان غـربی
7- ایوان شـرقی
8- ایوان شـمالی

## Slide 10
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین

## Slide 11
مسجد جامع ورامین،بر محوطه ای مستطیل شکل به طول 66 متر وعرض 43 متر بر نقشه ای ساده بر پا شده است.
در ابتدای محور طولی ودر قسمت شمال مسجد،سردر ورودی آن قرار دارد.این سردردارای طاقچه ها و طاقنما هایی،در داخل وخارج است.
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین

## Slide 12
    در قسمت مرکزی سردر،تنها مدخل اصلی ورودی مسجد به صورت راهرویی قرار دارد.
راهرو ورودی،به ایوان شمالی مسجد منتهی می شود که پس ازآن دسترسی به حیاط مرکزی مسجد را میسر می سازد.
صحن مسجدبه شکل مربع و به ابعاد 24در 24 متر است. در مرکزآن یک حوضآب متاخر،به ابعاد4/40متر در4/10 متر وعمق 75 سانتی متر است .دور تا دور حوض،دارای پاشویه است.
در میان هر یک از اضلاع چهار گانه ی صحن،یک ایوا ن وجود دارد.در اطراف هر یک از ایوانها رواقهایی قرار دارد،که راه دسترسی به داخل ایوانها وصحن از طریق آنها میسر است.
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین

## Slide 13
در نمای ایوان شرقی،محل یک ورودی مشخص میباشد .البته امروزه از آن استفاده نمی شود.وفقط ورودی مسجد در ضلع شمالی قرار دارد.
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین

## Slide 14
شامل ده طاق نمای کوچک و یک طاق بزرگ در وسط است
که بر روی هم راهروی را تشکیل می دهد طاق بزرگ درب خروجی شرق مسجد نیز محسوب می شود در این طاق نماها به هیچ وجه کاشی بکار نرفته و تزئینات داخلی آن فقط اختصاص به قسمت فوقانی آن دارد. که اسامی مقدسه الله محمد علی به نحو جالبی کار شده است.
در نمای بیرونی دو ایوان شرقی وغربی فرو رفتگیها ،پشت بند هایی وجود دارد.
که البته ایوان غربی وبخش هایی از ایوان شمالی وجنوبی مسجد،در ضلع جنوبی صحن قرار دارد وبزرگترین ایوان آن به شمار می آید.
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین

## Slide 15
تحلیل معماری مسجد جامع ورامین
در مقابل مدخل های جنوبی ایوان بر دیوار جنوبی گنبد خانه محراب ودر اطراف دو طاقنما تعبیه شده است.
در طرف شرق وغربی آن به این شبستان،دو فرو رفتگی قرار دارد. به طور کلی، همه فضا های خالی ایوانهای مسجد ، به وسیله ی ورودیهایی به یکدیگر ارتباط دارند،که در نهایت، به صحن باز مسجد ختم می شود.

## Slide 16
مدخل ورودی اصلی مسجد
مدخل اصلی مسجد جامع ضلع شمالی است که تشکیل ایوانی را می دهد که سرتاسر ضلع شمالی مسجد می باشد.
بنا و کاشی های باقیمانده نشانگر عظمت سابق شهر و مسجد آن است.
لوحه سردرب به عرض 20/1 و طول 6/2 متر می باشد که قسمت زیادی از کاشی های معرق و فیروزه رنگ آن از بین رفته چندان خوانا نیست.

## Slide 17
مدخل ورودی اصلی مسجد
در طرف این ایوان ورودی در جایگاه نگهبانی کاشی شده می باشد دو کتیبه به شکل قوس در دیوارها خودنمایی می کند. که در چند سال اخیر تعمیراتی از طرف اداره میراث فرهنگی صورت گرفته است.

## Slide 18
بخش اصلی صحن مسجد که دارای گنبد است بنایی از آجر ساخته شده است که بافت و ترکیب آجرها جابجا فرق می کند طاقها غالبا استوانه ای و جناقی هستند، ایوانها و گردی انتقال از مربع به گنبد دارای ترکیب بندی به شکل در این بنا چندین شیوه بکار رفته است.
بخش اصلی صحن
بخش اصلی مسجد که دارای گنبد با ارتفاع 25/23 طبق محاسبه دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا قطر داخل گنبد 5/10 و ارتفاع طاق سفلای گنبد تا کف صحن 25/17 متر می رسد در فضای زیر گنبد محرابی است که گچبری مفصلی دارد. این محراب در زمان میرزا شاهرخ موقع تعمیر مسجد ساخته شده ولی کامل و تمام نشده است.

## Slide 19
در داخل شبستان مسجد و درون دو قاب آجری دو لوحه از گچ ساخته شده که خوشبختانه مطالب آن اکنون به خوبی خوانده می شود. و لوح سمت راست نام میرزا شاهرخ که مسجد در زمان او تعمیر و مرمت شده دیده می شود. و در طرف چپ نام تعمیر کننده آن یوسف خان به چشم می خورد و در تاریخ شهر محرم سنه 800 خوانده می شود. مؤلف کتاب مرات البلدان در حدود هشتاد سال قبل اندازه های مختلف صحن را اینطور را ذکر کرده است صحن مقصوره مربع مستطیل و یازده زرع و نیم طول و ده زرع عوض آن می باشد.

## Slide 20
محراب مسجد
در فضای زیر گنبد محرابی است که گچبری مفصلی دارد. این محراب در زمان میرزا شاهرخ موقع تعمیر مسجد ساخته شده ولی کامل و تمام نشده است.
شگرف ترین گچ بری های این مسجد در بالا و بدنه اطراف محراب مسجد وجود دارد، این گچبری ها با نقش های گل و بوته به شکل برجسته و کاملا زیبایی ایجاد شده اند.
پیچیدگی این طرحها به قدری است که انسان به راحتی نمی تواند باور کند که قدرت دست یک هنرمند خالق بوده است. داخل محراب دارای گچبری زیبایی است که معلوم است به دست استاد هنرمندی ساخته شده است بقدری شاخ و برگ ها و گل ها با ظرافت ساخته شده است که انسان از تماشای آن سیر نمی شود. همچنین دور محراب نیز گچبری زیبایی است که معلوم است به دست هنرمندی ساخته شده است.

## Slide 21
همچنین دور محراب نیز گچبری به شکل گنبد به خط کوفی وجود دارد. در سمت شرقی و غربی در دیوارها گچبری با طرح گل و بوته در میان آجرکاری ها وجود دارد .
در کتاب مرات البلدان از گچبری ذکر سوره جمعه تا آیه شریفه و لایتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم و الله علیهم بالظالمین و همچنین در کتیبه آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوه یوم الجمعه تا لعلکم تفلحون ذکر شده است.
صحن محراب مسجد شباهت زیادی به امامزاده یحیی دارد.
محراب مسجد

## Slide 22
کتیبه و تزئینات و آجرکاری
در سر در ورودی مسجد دو قاب آجرکاری به چشم می خورد که یکی از اینها کلمات الله، محمد، علی، با خط زیبا به نحو جالبی در سه جهت دیده می شود و خود نشان دهنده سمبل مذهب تشیع مردم این شهر باستانی در قرن های پیش بوده است.
همچنین دو مورد آجرکاری دیگر در دوقاب مستطیل شکل در قسمتی بالاتر به چشم می خورد که آیاتی از قرآن به رشته تحریر کشیده شده است .

## Slide 23
تزئینات و آجرچینی در پیشخانی ایوان جنوبی که به طرز شکفت آور نام امیر مومنان علی (ع) دارد که در سمت غربی و شرقی همین قسمت یعنی سردر ورودی در دیوارها آجرکاری با نقش ستاره دیده می شود.
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 24
در زیر همین مقرنس ها در سینه نیم گنبد نیز از یکنواخت چیدن آجر صرف نظر شده و آجرها طرح جالبی را بوجود می آورند که برای دریافت بهتر آن دقت زیادی لازم است و هرچه از دورتر به آن نگریسته شود بهتر مشخص می شوند بعضی معتقدند که آجرکاری این قسمت از دو طرح نام مولا علی(ع) شباهت دارد.
و همچنین نباید از مقرنس های این قسمت چشم پوشید که ایجاد این مقرنس ها به این شکل زیبا خود هنر آجرکاری را به رخ هر بیننده می کشد.
کتیبه داخل صحن به خط ثلث از گچ می باشد که سوره ای از قرآن روی آن ذکر شده است.
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 25
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 26
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 27
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 28
کتیبه و تزئینات و آجرکاری

## Slide 30
بکارگیری نور و تهویه ی هوای مسجد
بطور کلی به دلیل اینکه مساجد جامع تنها در روز مورد استفاده بوده اند بیشترین استفاده از نور طبیعی در آنها بکار گرفته شده است.

## Slide 31
مسجد جامع یک نمونه کامل از مساجد چهار ایوانی است در این مسجد در ایوانهای شرقی و غربی پنجره هایی وجود دارد. 10 پنجره در ایوان شرقی و 11 پنجره در ایوان غربی مسجد تعبیه شده است و در ساختمان گنبد نیز 10 پنجره وجود دارد 8 پنجره در هشت ضلعی زیر گنبد و در هر ضلع یک پنجره هنگامی که نور از پنجره گنبد به داخل شبستان می تابد.
بکارگیری نور و تهویه ی هوای مسجد
تنها جایی که در ساختمان مسجد استفاده از نور مصنوعی در نظر گرفته شده در راه پله ها که در ایوان شمالی و راهروی بین ایوان و سردر مسجد است. در این راه پله مارپیچی جاهایی برای گذاشتن چراغ یا شمع در نظر گرفته شده است.

## Slide 32
کاشیکاری مسجد جامع ورامین
سردر اصلی مسجد در زیر قوص اصلی سردر مسجد کاشیکاری با طرح های جالبی وجود دارد .
همچنین دو ستون تزئینی که از دو طرف قوس تا بالا و راس آن ادامه پیدا کرده و به هم متصل شده اند نیز دارای کاشیکاری هستند که قسمتهای بالای آن سالم مانده است.

## Slide 33
همچنین قسمتی از مقرنس های کاشیکاری شده در سردر اصلی مسجد به چشم می خورد و ستون ها را با کاشی به شکل گلدان در آورده اند که از دو طرف دارای نمای و رویت می شود. که کاشی ها خود ستون آبی فیروزه ای است که در میان آنها سفال ها بدون لعاب هم به کار رفته است.
کاشیکاری مسجد جامع ورامین

## Slide 34
قسمت حمال طاقهای چهاربخش از چهار قوس و چهار ترک که از داخل طاق دیده می شوند تشکیل شده است . این ترک ها مسائل ایستایی را همراه دارند . بارهای وارده کلا" به وسیله مجموعه ایی از قوسهای به هم چسبیده که ترکها را می سازند به چهار نقطه یا تکیه گاه منتقل می شوند .
اجرای طاق از چهار گوشه آن شروع و به راس آن ختم می شود . برای اجرای آن احتیاج به تویزه های گچی راهنما می باشد. یکی از محسنات این طاق ، علاوه بر عملکرد ایستایی آن قابلیت گسترش آن در طول محورهای هندسی مختلف می باشد.
طاق چهار بخش :
به تقلید معماری های غربی در ایران طاق های چهار بخش ساخته شده است . تعدادی چند از این نوع طاق در مسجد عتیق شیراز و بخشی از مسجد جمعه نطنز و در مسجد جامع ورامین به جای مانده است.
معذالک به نظر می رسد که این طاق های بد ساخته شده که در ایران می توانسته بهتر از این باشد ، چیزی به جز خاطره یک هوسبازی عصر مغول را بازگو نمی کند .
این نوع طاق ، مثل طاق ترکین از تقاطع دو طاق گهواره ایی بوجود می آید با این تفاوت که در این طاق به جای اینکه چهار ضلع بر روی چهار دیوار یا سطح تکیه کند بر روی چهار نقطه استوار می شود .فایده این نوع طاق برای سازنده اینست که می توان دیوارهای تالاری را که طاق آنرا می پوشاند کلا" حذف کرد و بدین طریق وضعی حاصل می شود که می توان دیوارهای تالاری را که طاق آنرا می پوشاند کلا" حذف کرد و بدین طریق وضعی حاصل می شود که می توان روزنه های وسیعی ایجاد کرد ، این همان سر گذشت طاقهای گوتیک است.

## Slide 35
مناره مسجد جامع ورامين
داراي دو مناره بوده كه گمان ميرود هم زمان با ساخت بناي اصلي بر پا شده است اين دو منار روي پايه هاي دو سوي سر در مستقر بوده كه طي سالها بخش هاي وسيعس از آن آسيب ديده است و در حال حاضر ساقه مناره وجود ندارد راه ورودي به مناره از روي بام شبستانهاي دو سوي ايوان ورودي و از طريق ورودي هايي است كه رو به جنوب باز مي شوند
دوره شناسي
الحاقات دوره هاي مختلف
722-726 دوره محمد خدابنده و سلطان ابو سعيد
مسجد چهار ايواني كامل با گنبد دو پوسته
815 هجري قمري شاهرخ تيموري
ساخت محراب – گچ بريها –مرمت شبستان و رواق
دوره معاصر مرمت كامل در سالهاي مختلف

## Slide 36
مصالح به کار رفته در مسجد جامع ورامین
آجر تراشدار : خشت تر را در قالب معمولی تراشیده و با چاقو یا سیم تغییر شکل داده و بعد می پخته اند. این آجرهای تراشدار را به اشکال مختلف محدود به خطوط راست درآورده و گاهی به یک یا هر دو قسمت آجر گوشه چهل و پنج درجه می دادند.
آجرها مخصوص : در چند ساختمان این دوره آجرهایی به کار رفته که به اشکال معینی برای قسمتهای مختلف و مخصوص بنا، قالب گیری شده اند.
اینکه تقریباً هر ساختمانی که در آن اینگونه آجر به کار رفته دارای آجرهای قالب گیری شده به اشکال مخصوص به خود می باشد، میرساند که اولاً این آجرها در خود ویا نزدیکی بنا ساخته می شد، ثانیاً ساختمان با کمال دقت پیش بینی و طراحی شده بوده است..
چوب : چوب غالباً به شکل قطعات مدور و دراز به کار رفته و به موازات جهت دیوار به صورت افقی قرار داده شده است. در ابنیة دوره های قبل از ایلخانیان استعمال چوب به این طرزکاملاً مرسوم بود. منظور از استعمال چوب آن بود که ساختمان را به هم نگاه دارد و در مقابل خطر و آسیب احتمالی زلزله از بنا حمایت کند. به کار بردن الوار فایده دیگری داشت و آن اینکه ممکن بود از فرو نشتن بنا روی پی خود جلوگیری نماید .
در مسجد جامع ورامین طاقهای مقرنس سردرهای ورودی به وسیله تیرهایی که از اطاق آجری نیمه دایره بیرون آمده، آویزان شده و نگهداری می شود.

## Slide 37
شالوده : اگر چه حفریاتی انجام نگرفته، ولی از فرسودگی و سایش اطراف بناهای موجود دوره ایلخانی معلوم می شود که پی بنا معمولاً از سنگ و قلوه سنگ بوده است. معلوم نیست شالوده بنا تا چه عمقی پایین می رفته ویا اینکه از روی دیوار آن بزرگتر بوده یا نه؛ ولی در هر حال سنگینی بنا را بدون فرونشستگی نگاه می داشته است .
در حقیقت به نظر می رسد صدمه ای که از فرونشستگی به وجود آمده متعلق به زمانهای اخیر و در نتیجة تأثیر مجاری آب زیر زمینی و روی زمین باشد که به قدری نزدیک ابنیه واقع شده بوده اند که در اثر نشست، خاک زیر پی ابنیه را خیس کرده اند.
در اغلب بناها به نظر می رسد که دیوارهای آجری تا زیر سطح فعلی ادامه می یابد.در شش ساختمان شالوده بنا از چند ردیف افقی سنگ تراشیده شده ترکیب یافته و ردیف زیرین زیر سطح فعلی قرار دارد .
در ساختمانهای دیگر ساخته شده در این دوره قسمتهایی از شالوده بنا از قلوه سنگ است و این نوع پی سازی بیشتر رواج داشته است. عرض ای شالوده به اندازه دیوارهای روی آنها است و از سنگهای ساییده شدة آبروها تشکیل یافته اند و به طور نامنظم توی گچ قرار دارند

## Slide 38
در وراي باغستانهاي سر سبز مركز شهر نطنز مناره اي سر به فلك كشيده , وگنبدي هرمي شكل در كنار آن توجه هر تازه واردي را به سوي خود معطوف ميدارد.
اين مناره بخشي از مجموعه بسيار نفيس مسجد جمعه و آرامگاه عالم رباني و عارف روش ضمير سده هشتم هجري قمري شيخ نورالدين عبد الصمد اصفهاني نطنزي وسر در خانقاه او مي باشد , كه قسمتهايي از آن از دستبرد مصون نمانده و در نتيجه زينت بخش موزه هاي كشور هاي بيگانه گرديده است .
اين مجموعه كه شامل :
شبستان هشت ضلعي گنبد دارمسجد آرامگاه شيخ نورالدين عبدالصمد
سردر خانقاه
و مناره مرتفعي
است به استثناي شبستان گنبد دار كه از بناهاي دوره ديلمي است، بقيه مربوط به دوره ايلخانيان مغول مي باشند كه در فاصله سالهاي 704 تا 725هجري قمري بنا گرديده است.
مسجد به سال 704 هجري قمري به دستور خليفه فرزند حسين ماستري ( ماستر ازآبادي هاي فراهان تفرش است ) وبه كوشش شمس الدين محمد بن علي نطنزي بنا گرديدهاست.
مسجد جـامع نـطنز

## Slide 39
در انتهاي ايوان جنوبي دو ورودي تعبيه شده كه ايوان را به شبستان پشت آن متصل ميكند .
از ظواهر امر چنين استنباط ميشود كه در اين شبستان هشت ضلعي كه گنبدي آجري بر آن استوار گرديده جزئي از مجموعه احداثي دوره ايلخانان مغول است.
سقف اين شبستان گنبدي است آجري يك پوشه مدور به محيط 26 متر كه بر ساقه هشت ترك آن كه به ارتفاع دو متر است , استوار گرديده است.
آرامگاه شيخ مكاني مربع شكل به اضلاع 90/5 متر با چهار طاقچه عميق مستطيلي با عرض 14/2 و عمق 68/0 متر در چهار سمت بر محور بنا و طاقچه هاي كم عمق كوتاه مسطتيلي در مجاورت زواياست.
گنبدي مقرنس بر سقف آرامگاه استوار گرديده كه در قاعده آن كتيبه اي گچي به خط ثلث برجسته در زمينه نقوش ريز و درشت گچ بري شده بس زيبا , به چشم مي خورد . اين كتيبه شامل آخر آيه 167 آيه 168 و بخش اول آيه 169 سوره آل عمران ميباشد. گنبد بقعه متشكل از سه كثيرالضلاع استوار بر يكديگر و هرمي هشت ترك بر انتهاي آن است.

## Slide 40
مناره بلند و زيباي مسجد به واسطه سبك جالب وتزئينات كاشي كاري به ويژه كتيبه پهن وفيروزه اي ساقه آن بسي ارزشمند و قابل توجه ميباشد . اين مناره به ارتفاع 20/37 متر وداراي 118 پله مارپيچي است, كه ما بين در سفيد مسجد و سر دركبود خانقاه بنا شده است و به وسيله شبستان طاق داري كه سطحش با فرش آرامگاه شيخ عبدالصمد مساوي است به ساير بنا ها متصل گرديده است.
در سمت غرب دهليز ورودي جنوبي مسجد جامع در چوبي نوسازي به چشم مي خورد كه حد فاصل راهرو و شبستان نوسازي است كه بر خرابه هاي پشت سردر خانقاه بنا گرديده است.

## Slide 41
زيبا ترين بخش مجموعه مسجد جامع را سر دري با پوشش كاشي داراي نقوش و طرح هاي گوناگون به نام سردر خانقاه تشكيل ميدهد و چنين به نظر مي رسد كه پس از ساختن مسجد به سال 704 و بقعه شيخ عبد الصمد به سال 707 كار بنائي را ادامه داده و به ساختن خانقاهي پرداخته اند كه متاُسفانه به جز درگاه يا سردري كه به ساختمان مسجد اتصال دارد اثر ديگري از آن به جاي نمانده است .
اين سردر از آجر ساده ساخته شده و در بعضي قسمت ها كاشي با لعاب فيروزه و لاجورد به كار برده اند و نمونه زيبايي از بنا هاي كبود رنگ دوره مغولي است كتيبه بزرگي به عرض 45 سانتي متر به خط ريحان دارد كه به طور برجسته بر متن كاشي هاي فيروزه اي به دور درگاه مي گردد .

## Slide 42
مقایسه مسجد جامع ورامین و مسجد جامع نطنـز

## Slide 43
مقایسه مسجد جامع ورامین و مسجد جامع نطنـز
سبک : هر دو بنا متعلق به شیوه آذری می باشد.
دوره : مسجد جامع نطنز (آل بویه – ایلخانیان)
مسجد جامع ورامین (ایلخانیان)
سال ساخت : مسجد جامع نطنز 704 تا 725
مسجد جامع ورامین 722-726
پــلان : هر دو مسجد به صورت چهارایوانی با ابعاد متفاوت می باشد.
گنبــد : نوع گنبد در هر دو بنا نــار می باشد.
منــاره : مسجد جامع نطنز دارای مناره ای مرتفع می باشد
مسجد جامع ورامین فاقد مناره می باشد.
صحــن : هر دو دارای صحن می باشند.
تـزئینات : هر دو دارای تزئینات کاشیکاری ، گچبــری ، آجرکاری و در بعضی قسمتها خوشنویسی می باشد.

## Slide 44
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
قیصر امین پور